B814120.115.f01  KOUDEBRUG-ONDERBREKINGSSYSTEEM (BRL 0505+w07)

versie: 106.

1  Fabrikaat: Schöck Nederland b.v.

2  Type: Schöck-ISOKORF #

\K. \KX. \KF. \D.

\V. \Q. \Q+Q.

\O. \F. \A. \.....

OPMERKING: Voor uitkragende balkons, galerijen,

vloeren, gevelbanden en dakopstanden.

3  #

\Wapeningsmateriaal: corrosievast staal AISI 316 Ti,

met stalen uiteinden FeB500 HWL. \Wapening.....

4  #

\Isolatiemateriaal: Neopor EPS 30 SE.

5  #

\Warmtegeleidingscoëfficiënt rekenwaarde, isolatie:

(W/(m.K)): 0,031.

6  #

\Diameter wapening (mm): 6.

\Diameter wapening (mm): 8.

\Diameter wapening (mm): 10.

\Diameter wapening (mm): 12.

\Diameter wapening (mm): 14. \Diameter wapening.....

7  #

\Hoogte isolatie (mm): 160.

\Hoogte isolatie (mm): 170.

\Hoogte isolatie (mm): 180.

\Hoogte isolatie (mm): 190.

\Hoogte isolatie (mm): 200.

\Hoogte isolatie (mm): 210.

\Hoogte isolatie (mm): 220.

\Hoogte isolatie (mm): 230.

\Hoogte isolatie (mm): 240.

\Hoogte isolatie (mm): 250. \Hoogte isolatie.....

OPMERKING: type O vanaf 180 mm.

8  #

\Lengte isolatie (mm): 200.

\Lengte isolatie (mm): 250.

\Lengte isolatie (mm): 300.

\Lengte isolatie (mm): 350.

\Lengte isolatie (mm): 400.

\Lengte isolatie (mm): 500.

\Lengte isolatie (mm): 1.000. \Lengte isolatie.....

OPMERKING: type O, F en A alleen 350 mm.

9  #

\Dikte isolatie (mm): 60.

\Dikte isolatie (mm): 80. \Dikte isolatie.....

OPMERKING: type O, F en A alleen 60 mm.

10  #

\Vorm.....

11  #

\.....

12  #

\Toebehoren:

13  #

\.....

14  Koudebrug-onderbrekingssystemen leveren onder

KOMO-attest-met-productcertificaat.

15  #

\.....