B814120.115.f04  KOUDEBRUG-ONDERBREKINGSSYSTEEM

versie: 101.

1  Fabrikaat: Schöck Nederland b.v.

2  Type: Schöck-ISOKORF #

\KS. \QS. \.....

OPMERKING: voor aansluitingen van uitkragende

staalconstructies aan betonconstructies.

3  #

\Materiaal: corrosievast staal nr 1.4401, 1.4404 en

1.4571 overeenkomstig NEN-EN 10088-1-05.

4  #

\Isolatiemateriaal: Neopor EPS 30 SE.

5  #

\Warmtegeleidingscoëfficiënt rekenwaarde, isolatie:

(W/(m.K)): 0,031.

6  #

\Diameter wapening (mm): 14.

\Diameter wapening (mm): 20.

7  #

\Hoogte isolatie (mm): 180.

\Hoogte isolatie (mm): 200.

\Hoogte isolatie (mm): 220. \Hoogte isolatie.....

8  #

\Breedte isolatie (mm): 180.

9  #

\Dikte isolatie (mm): 80.

10  #

\.....