### Cahier des charges Schöck Isokorb® pour liaisons béton-béton

###### Description

Rupteur de pont thermique pour la liaison entre des éléments en béton dont les moments et/ou les forces transversales doivent être transféré(e)s.

###### Mesurage

(soit)

Nature du contrat : Pour mémoire (PM). Inclus dans les éléments de construction à relier.

(soit)

Unité de mesure : par mètre courant

Code de mesure : horizontal, mesuré le long de la façade

Nature du contrat : Quantité Forfaitaire (QF).

###### Matériau

Avant l'installation, l'entrepreneur soumet une documentation technique et une note de calcul pour l'élément de rupture thermique concerné, dont le dimensionnement peut être obtenu à partir des forces transversales et des moments spécifié(e)s.

Béton armé B500 B conforme à NBN-EN 10080 : 2005

Au niveau de l'isolation, l'armature est constituée d'acier inoxydable. 1.4571, 1.4362 ou 1.4482 conformément à NBN-EN 10088.

Acier inoxydable lisse portant le n° de matériau 1.4571 ou 1.4401 de niveau de consolidation S460

Élément de pression en béton haute-résistance dans un coffrage PEHD

Version ignifuge standard REI120 (XT type K, Q-E, D, H) ou R90 ( XT type W)

Le renforcement supplémentaire nécessaire est fourni.

Caractéristiques techniques

Moment à absorber : … KNm / comme indiqué sur les plans de stabilité

Force transversale à absorber : … KN / comme indiqué sur les plans de stabilité

Isolation : Neopor®

Épaisseur : 120 mm selon les plans

###### Mise en œuvre

Selon le schéma et le calcul de l'ingénieur en stabilité ainsi que les prescriptions du fournisseur.

L'isolation de l'élément de rupture thermique est posée au niveau de l'isolation murale afin d'obtenir une coupe thermique continue.

###### Types

Schöck Isokorb® XT type K -M…-V…-REI12-CV…-H...-L1000 λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem.

Schöck Isokorb® XT type Q-E (W)-V…REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® XT type Q-E (W)-VV…REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® XT type H-NN…-REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® XT type H-VV…-NN…-REI120-CV…-H...-L... λeq= …… W/mK; VRd = … kN/elem

Schöck Isokorb® XT type D…-MM…-VV…-REI120-CV…-H...-L1000 λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem.

Schöck Isokorb® XT type W-M…-V…-R90-CV…-H....-B… λeq= …… W/mK; MRd = … kNm/elem. VRd = … kN/elem.