Schöck Italia GmbH - S.r.l.

Piazzetta della Mostra 2

I-39100 Bolzano

www.schoeck.it

info@schoeck.it

Contatto:

Wolfgang Ackenheil

responsabile stampa sede

centrale Schöck AG

Baden-Baden, Germania

Case History Schöck Italia srl

Nome progetto: DeCo

Luogo: Brunico (BZ)

Tipo di intervento: edificio di nuova costruzione in classe A inserito in un ampio progetto di riqualificazione ed

espansione urbana

Incarico: unità residenziale formata da 10 appartamenti, con garage sotterranei di pertinenza e giardino condominiale

Stato dell’area prima dell’intervento: area militare, caserma “De Cobelli”

Inizio lavori: giugno 2014

Termine lavori: dicembre 2015

Superficie e volume edilizio: 4.301,47 m³ fuori terra e 2.789,62 m³ volume interrato

Architetto/progettista: Studio di architettura aichner _seidl di Brunico

Strutturista: Studio Ingegneri I&M di Brunico

Progetto energetico: Thermostudio, Brunico

Impresa edile generale: Preindl Srl di Rasun (BZ)

Elementi utilizzati e quantità impiegate:

160 ml Schöck Isokorb A-K

15 ml Schöck Isokorb Tipo A-Q

1 elemento Tronsole Tipo B

20 elementi Tronsole Tipo QW

24 elementi Tronsole Tipo V

Descrizione intervento:

DeCo è parte di un grande progetto di riqualificazione urbana, voluto dal Comune di Brunico (Bz), che prevede la

costruzione di una zona residenziale denominata “ParcoClima” nell’area che un tempo ha ospitato la caserma militare “De

Cobelli”. L’intero complesso abitativo composto da un totale di 9 edifici residenziali, è stato concepito in maniera tale da

evitare il traffico veicolare: l’accesso è infatti consentito solo a pedoni e ciclisti.

L’edificio DeCo, realizzato dall’omonima cooperativa edilizia, è ad esclusivo uso residenziale ed è costituito da 10

appartamenti di ca. 110 m² ciascuno, dislocati su 5 piani (due per piano).

In fase di progettazione si è tenuto conto del benessere abitativo e del risparmio energetico: a tal fine sono state adottate

soluzioni per l’efficienza energetica, incluso un sistema di riscaldamento a pavimento collegato al teleriscaldamento e un

innovativo impianto di ventilazione, in grado di garantire una corretta temperatura sia d’inverno che d’estate.

Nella realizzazione sono state altresì utilizzate soluzioni sostenibili per un corretto isolamento termico e acustico.

Particolarità del progetto è la presenza di balconi in calcestruzzo che si sviluppano tutt’intorno alla costruzione. Il balcone

rappresenta un ambiente importante per la qualità abitativa. Per questo motivo, il progetto DeCo prevede ca. 40 m² di

balconi di pertinenza esclusiva per ogni appartamento con sporgenze variabili da 70 a 150 cm e un sistema di

ombreggiamento/schermatura costituito da pannelli scorrevoli che posso essere gestiti autonomamente dagli inquilini, per

garantire privacy e controllo del soleggiamento a seconda delle proprie esigenze.

Il balcone, se non correttamente isolato, può causare perdita di calore verso l’esterno con conseguenze negative sulla

qualità della vita in casa e sull’economia domestica. Considerando l’importante ruolo dei balconi nel progetto architettonico

DeCo, i progettisti hanno pertanto deciso di utilizzare i giunti termici Isokorb® della ditta Schöck contro i ponti termici.

Isokorb® è un elemento di raccordo tra le solette a sbalzo e il solaio interno dell’edificio ed è un alleato perfetto per

l’edilizia sostenibile perché garantisce il perfetto taglio termico di parti a sbalzo, proteggendo quindi la struttura dell’edificio

e riducendo la perdita di energia in punti nevralgici come i balconi. Il corretto isolamento dei balconi permette di evitare la

formazione di condensa e macchie di muffa sulle pareti, nonchè conseguenti danni alla struttura.

Oltre al buon clima interno, un altro fattore determinante per assicurare un’alta qualità della vita in casa è il corretto

isolamento acustico anticalpestio. Nei condomini, in particolare, spesso accade che gli appartamenti siano isolati bene

verso l’esterno (finestre, superfici opache ecc.), ma i rumori interni (ed. esempio nel giroscale) vengano percepiti in modo

più intenso, diventando particolarmente fastidiosi. Diventa quindi fondamentale ricorrere a soluzioni e materiali che

possano ridurre i rumori e non farli filtrare da un ambiente all’altro: a tal fine, nel progetto DeCo è stato installato il sistema

di disaccoppiamento acustico Tronsole® di Schöck. Tronsole® è una soluzione altamente innovativa che permette di

ottenere una prestazione ottimale, con valori assoluti di isolamento anticalpestio tra 27 e 40 dB in base alla tipologia

utilizzata (classe di resistenza al fuoco R90).

Esistono 6 diverse tipologie di Tronsole®, di forme diverse, sviluppate per adattarsi al meglio ai diversi punti del vano

scala in cui è necessario realizzare un disaccoppiamento acustico (sia nella rampa che nel pianerottolo). Il cuore di

Tronsole® è il nuovo cuscinetto elastomerico Schöck Elodur®: la sua composizione e la sua forma consentono di

raggiungere un isolamento acustico eccellente. Le varie tipologie sono perfettamente compatibili l'una con l'altra e

rendono l'isolamento anticalpestio efficace in qualsiasi opera, sia con scale diritte che a chiocciola.

Foto 1 + 2: DeCo è un complesso abitativo composto da 10 appartamenti ed è parte di un grande progetto di riqualificazione urbana che

prevede la costruzione di una zona residenziale, denominata “ParcoClima”, in un’ex area militare nella citta di Brunico (prov. BZ)

©Oliver Jaist

Foto 3: giunto isolante Isokorb®, prodotto dall'azienda Schöck

©Schöck Italia srl

Foto 4 + 5: Il progetto DeCo prevede ca. 40 m² di balconi di pertinenza esclusiva per ogni appartamento con sporgenze variabili da 70 a

150 cm. Per evitare la comparsa di ponti termici in corrispondenza dei balconi sono stati utilizzati i giunti termici Isokorb® di Schöck

©Oliver Jaist

Foto 6: Nel progetto DeCo è stato utilizzato il sistema di

isolamento anticalpestio Schöck Tronsole® che permette di

contenere il livello del rumore da calpestio nel vano scale.

©Oliver Jaist

Foto 7: Esistono 6 diverse tipologie di Tronsole®, di forme

diverse, sviluppate per adattarsi al meglio ai diversi punti

del vano scala in cui è necessario realizzare un

disaccoppiamento acustico

Foto 8 + 9: Planimetrie del progetto

© Studio di architettura aichner _seidl di Brunico (BZ)